微孔板离心机的正常运行环境及保养规则

微孔板离心机机身采用流线型设计，体积小、造型美观大方、运行噪音小。设备的离心功能强，全自动刹车，从高速到停止10s左右，直流无刷电机免维护。人性化的程序设计，配置点动和定时两种操作模式，让实验更加便捷高效，安静稳定无噪音。外观设计更加精巧，不占空间，操作简单，全盖打开方便取放微孔板。孔板由离心机顶部插槽垂直装入离心机转子内，液体在表面张力的作用下保持在微孔板底部，因此不必担心漏液。能够快速离下挂壁液滴，PCR实验前后使用，显著改善实验效果。

微孔板离心机的一般正常工作条件如下：

1.使用环境温度：0℃-35℃；

2.相对湿度：≤70%；

3.使用电源：AC 110-220V/50-60 Hz。

微孔板离心机的一般保养规则：

1.定期保养；与其它仪器保养一样，除对电路、电子线路和机械转动部分的常规检查维修外，并注意各种指示灯有无损坏和老化。

2.离心机盖门栓要经常检查，保持灵活，防止强行的开或关。当出现接触不良时，应及时修理更换。对常见故障，平时要加强注意观察，及时排除。

3.保持离心管对称平衡。离心机尽管有二级减震装置，如离心腔内放置的样本管不平衡，会引起离心机抖动移位。停机复位后，要认真检查离心机是否正常。

4.做好离心机工作状态和每次工作时间的登记工作，记录仪器故障原园和排除方法及时问，确保仪器工作状态。

5.日常使用微孔板离心机过程中，每隔三个月应对主机校正一次水平度，使用一定转数后处理真空泵油一次，每使用1500h左右应清洗驱动部位轴承并加上高速润滑油脂，转轴与转头接合部应经常涂脂防锈，长期不用时应涂防锈油加油纸包扎。平时不用时，应每月低速开机1-2次，每次0.5h，保证各部位的正常运转。

资料来源：http://www.haipeiyq.com/